Область применения

Фильтры газовые предназначены для установки на газопроводах перед запорно-регулирующей арматурой газо-горелочных устройств котлов, теплогенераторов, инфракрасных обогревателей и других газосжигающих установках с целью очистки газа от механических частиц для повышения надёжности и долговечности работы оборудования.

Технические данные

| Наименование показателя | Значение показателя (Value) |
| --- | --- |
|  | ФН1/2-2 (ФН1/2-6) | ФН3/4-2 (ФН3/4-6) | ФН1-2 (ФН1-6) | ФН1 1/2-2 (ФН1 1/2-6) | ФН2-2 (ФН2-6) | ФН2 1/2-2 (ФН2 1/2-6) | ФН3-1 (ФН3-6) | ФН4-1 (ФН4-6) | ФН6-1 (ФН6-6) | ФН8-1 (ФН8-6) |
| Условный проход, мм | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| Давление рабочее максимальное, МПа, не более | 0,3 (0,6) |
| Рабочая площадь фильтрующего элемента, м2, не менее | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,4 | 0,65 |
| Размер пор фильтрующего элемента, мкм, не более | 50 |
| Средняя наработка на отказ, час, не менее | 10 000 |
| Габаритные размеры, мм, не более |  |
| длина | 162 | 162 | 235 | 260 | 280 | 480 | 610 |
| высота | 200 | 200 | 220 | 230 | 255 | 800 | 900 |
| ширина (width) | 105 | 120 | 145 | 165 | 185 | 350 | 450 |
| Масса, кг, не более | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 5,2 | 6,4 | 7,5 | 80 | 127 |

Фильтры предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата при температуре окружающей среды от -60 до +40 oС.