# Показатели назначения 30с41нж

- Рабочая среда:
Вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым, материалы применяемые в задвижке коррозионностойкие

- Температура рабочей среды: от −40°С до +450°С

- Условия эксплуатации:  У1

- Минимальная температура окружающего воздуха: −40°С

# Материальное исполнение 30с41нж

- 1. Корпус: сталь 25Л, 35Л

- 2. Крышка: сталь 25Л, 35Л

- 3. Клин (диски): сталь25Л,35Л с наплавкой, 20Х13

- 4. Шпиндель: 20Х13

- 5. Гайка шпинделя: сталь 35, 40Х

- 6. Гайка: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5 по ГОСТ    1759.5—87

- 7. Шпилька, болт: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87

- 8. Болт откидной: сталь 35

- 9. Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): паронит, ТРГ

- 10. Набивка сальника: АГИ, ТРГ

- 11. Маховик: сталь25Л

- 12. Наплавка на кольце в корпусе: 07Х25Н13

- 13. Наплавка на клине: 13Х25Т

# Габаритные размеры 30с41нж

| Диаметр, мм | L, мм | D, мм | D1, мм | n | d, мм | H, мм | H1, мм | DO | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 180 | 160 | 125 | 4 | 18 | 290 | 355 | 160 | 16,92 |
| 80 | 210 | 195 | 160 | 8/4 | 18 | 360 | 425 | 160 | 28,59 |
| 100 | 230 | 215 | 180 | 8 | 18 | 390 | 490 | 210 | 38,96 |
| 125 | 255 | 245 | 210 | 8 | 18 | 470 | 600 | 210 | 61 |
| 150 | 280 | 280 | 240 | 8 | 22 | 565 | 715 | 320 | 82,62 |
| 200 | 330 | 335 | 295 | 12 | 22 | 695 | 900 | 320 | 124,14 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 12 | 26 | 855 | 1120 | 400 | 242 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 12 | 26 | 1000 | 1310 | 460 | 314,37 |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 16 | 26 | 1220 | 1570 | 460 | 465 |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 16 | 30 | 1440 | 1850 | 502 | 640 |