Кран шаровой фланцевый 11ч37Пф-4

Применяется в качестве запорного устройства на трубопроводах для воды и пара с температурой до +200град.С и давлением 1,6МПа (16 кг/см2); на объектах газового хозяйства: природный и топливный газ с темп. до +100град.С и давлением 0,6МПа (6 кг/см2); для масла и нефтепродуктов с температурой до +90град. С и давлением 1,6МПа (16 кг/см2); и других слабоагрессивных сред.

Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Материал корпусных деталей - серый чугун СЧ20 ГОСТ 1412-85. Запорный орган: шар из нержавеющей стали Ст 12Х18Н10Т. Уплотнение - фторопласт Ф4 ГОСТ 10007-80Е. Герметичность затвора по классу "А". Рабочая среда подаётся в любом направлении. На трубопровод кран устанавливается в любом рабочем положении. Управление - ручное. Климатическое исполнение УХЛ-4; У2 ГОСТ 15150-69. Вариант защиты ВЗ-1 по ГОСТ 9.014-78.

Сертификат соответствия РОСС RU.АЯ74.В15121.

Разрешение Госгортехнадзора РРС-00-27576.

Гарантийная наработка 2000 циклов в пределах гарантийного срока зксплуатации.

Полный средний срок службы не менее 10лет.

Полный средний ресурс 6000 циклов.

Габаритные и установочные размеры

| Проход условный Dn | Размеры, мм | Масса, кг не более |
| --- | --- | --- |
|  | L | L1 | D1 | D2 | D3 | H | n | d |  |
| 50 | 180 | 190 | 102 | 125 | 125 | 120 | 4 | 18 | 10 |
| 80 | 203 | 270 | 133 | 160 | 150 | 145 | 4 | 18 | 15 |
| 100 | 229 | 270 | 158 | 180 | 215 | 160 | 8 | 18 | 25 |
| 150 | 280 | 390 | 212 | 240 | 280 | 230 | 8 | 22 | 46 |
| 200/144 | 292 | 390 | 268 | 200/144 | 335 | 240 | 8 | 22 | 65 |