Основные технические характеристики водосчетчика СКБ

| Наименование параметр | Ед.изм. | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| Диаметр условного прохода | мм | 20 | 25 | 32 | 40 |
| Метрологический класс | ----- | А | B | A | B | А | В | А | В |
| Наибольший расход, Q max | м3 /ч | 5.0 | 7.0 | 12.0 | 20.0 |
| Номинальный расход, Qn | м3 /ч | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 10.0 |
| Переходный расход, Qt | м3 /ч | 0,25 | 0,5 | 0,35 | 0,14 | 0,6 | 0,24 | 1,0 | 0,40 |
| Наименьший расход, Qmin | м3 /ч | 0,1 | 0,05 | 0,14 | 0,07 | 0,24 | 0,12 | 0,4 | 0,20 |
| Порог чувствительности, не более | м3/ч | 0,05 | 0,025 | 0,07 | 0,035 | 0,12 | 0,06 | 0,2 | 0,10 |
| Емкость индикаторного устройства | м3 | 99999 |
| Наименьшая цена деления | м3 | 0,00005 |
| Гидравлическое сопротивление счетчиков, S | м.(м3/ч)2 | 0,3872 | 0,092 | 0,069 | 0,021 |
| Максимальный объем воды • за сутки • за месяц | м3 | 90 1900 | 125 2625 | 220 4500 | 360 7500 |
| Масса, кг, не более | кг | 0,75 | 1,6 | 1,7 | 2,7 |

| Обозначение | DN | L, мм | L1, мм | G1 | G2 | Д , мм | H, мм | H* ,мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СКБ-25 | 25 | 170 | 260 | 1'' | 1¼ | 77 | 131 | 143 |
| СКБ-32 | 32 | 170 | 300 | 1¼ | 1½ | 77 | 131 | 143 |
| СКБ-40 | 40 | 190 | 300 | 1½ | 2'' | 90 | 138 | 150 |