Регуляторы давления РДС-НО(НЗ) и регуляторы перепада давления РПДС, работающие без постороннего источника энергии, предназначены для   автоматического поддержания заданного давления или перепада давления жидких, газо- и парообразных сред, неагрессивных к материалам регулятора в условиях эксплуатации, установленных ГОСТ 12997 для группы В4. Корпусы регуляторов, по выбору, из серого чугуна (СЧ 20) – основное исполнение, стального литья (сталь 20Л) и коррозийностойкого литья (сталь 12Х18Н10Т). Выпускаются по СНИЦ.423117.034ТУ. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80.

Варианты исполнения регуляторов давления: РДС-НО – регулирование давления «после себя»,РДС-НЗ – регулирование давления «до себя».

Принцип действия основан на уравновешивании силы упругой деформации пружины настройки усилием, создаваемым регулируемой средой на сильфонном узле.

Регуляторы используются в промышленных установках, тепловых пунктах, системах водоснабжения и других объектах в соответствии с их технической характеристикой.

Также по спец. заказу прибор может комплектоваться фильтром соответствующего диаметра, ответными стальными приварными фланцами.

Имеется сертификат соответствия.

## Технические характеристики

| Диаметры условного прохода DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазоны настройки регулируемого давления, МПа | 0,025-0,63; 0,4-1,0 |
| Условная пропускная способность, КN, м³/ч | 2,5 | 4 | 6,3 | 10 | 16,0 | 25,0 | 40,0 | 63,0 | 100,0 | 160,0 | 250,0 |
| Условное давление PN, МПа | 1,6 | 1,0 |
| Зона пропорциональности, не более | 10% от верхнего предела настройки |
| Зона нечувствительности, не более | 1,6 % от верхнего предела настройки |
| Относительный нерегулируемый расход по пару в % от КN, не более | 10,0 |
| Относительный нерегулируемый расход для остальных регуляторов в % от КN, не более | 0,5 |
| Температура регулируемой среды, °C | от 0 до + 225 |
| Масса регуляторов, кг, не более | 6,5 | 7,7 | 8,5 | 11 | 14 | 20 | 26 | 37 | 52 | 75 | 92 |
| Длина импульсной трубки, м | 1,6 |
| Минимальный перепад давления на клапане МПа | 0,1 |

Пример записи при заказе регулятора давления с сильфонным нормально закрытым регулирующим органом, диаметром условного прохода 40мм, пределами настройки (0,025-0,63)МПа: «Регулятор давления РДС-НЗ-40(0,025-0,63) СНИЦ.423117.034ТУ». Для  регуляторов с корпусными деталями из стали 20Л или 12Х18Н10Т необходимо указывать литеры «ст» или «нж» соответственно, для регуляторов РДС-НО с газообразной регулируемой средой – литеру «П». Пример записи при заказе регулятора давления с нормально открытым регулирующим органом, диаметром условного прохода 80мм, пределами настройки (0,4-1,0)МПа, корпусом из стали 20Л, регулируемой средой – пар: «Регулятор  давления РДС-НО-80(0,4-1,0)П-ст СНИЦ.423117.034ТУ»

Габаритные и присоединительные размеры, мм

|  | DN D1 D2 D3 B H h d n Масса, кг 15 47 65 95 130 390 160 14 4 6,5 20 58 75 105 150 7,7 25 68 85 115 160 405 175 8,5 32 78 100 135 180 448 208 18 11,0 40 88 110 145 200 448 208 14,0 50 102 125 160 230 504 264 20,0 65 122 145 180 290 511 271 26,0 80 133 160 195 310 521 281 8 37,0 100 158 180 215 350 553 313 52,0 125 184 210 245 400 660 420 75,0 150 212 240 280 480 742 502 92,0 |
| --- | --- |

### Принципиальные схемы включения регуляторов

А) РДС - сборка «НО» - регулятор давления; регулирование давления «после себя»

Б) РДС - сборка «НЗ» - регулятор давления; регулирование давления «до себя»

В) РПДС - сборка «НО» - регулятор расхода; регулирование перепада давлений

ФС – фильтр сетчатый;

К31, К32 – клапаны запорные

РУ – расходное устройство;

Pu – импульсное давление.