Регулятор температуры горячего водоснабжения РТ-ГВ

Предназначен для поддержания постоянства температуры на теплофикационных объектах и для защиты от опорожнения при интенсивном водоразборе или аварийной ситуации в открытых и закрытых системах горячего водоснабжения.
Регулятор работает в двух режимах:

  регулирования (модификация 1)

  регулирования и защиты (модификация 2)
В состав регулятора входят:

  модификация 1 - из исполнительного устройства ИУ в "нормально закрытом" исполнении и преобразователя температуры ПТ-1.

  модификация 2 - из исполнительного устройства ИУ, устройства защиты УЗ (УРРД-2) в "нормально закрытом" исполнении и преобразователя температуры ПТ-1.

Перед регулятором рекумендуется устанавливать сетчатый фильтр.

| Основные технические характеристики РТ-ГВ |
| --- |
| Регулируемая и регулирующая среда сетевая вода систем теплоснабжения |
| Условное давление регулируемой среды, МПа: |
| Регулируемой | 1,6 |
| Регулирующей | от 0.2 до 1.0 |
| Температура среды, °С : |
| Регулируемой | до 180 |
| Регулирующей | до 180 |
| Пределы настройки, °С | 10...90 |
| Зона нечувствительности, °С | 0.6 |
| Постоянная времени, с | 60 |
| Соединение регулятора с трубопроводом : |
| Ду-25, Ду-32, Ду-50, Ду-80 - Фланцевое | по ГОСТ12820-80 |
| Срок службы, лет | 10 |

| Приборы, | Габаритные и присоединительные размеры | Пределы | Условная | масса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| входящие | Ду | H | L | Фланцы по | настройки, | пропускная |  |
| в регулятор |  |  |  | ГОСТ 12815-80 |  | способность |  |
|  |  |  |  | Квад- | Круг- |  | Kv |  |
|  |  |  |  | ратные | лые | МПа | м³/ч | кг |
| ИУ (Исполнительное устройство) | 25 400 160 85 - | - | 6.0 | 20 |
| УЗ (Устройство Защиты) | 25 720 160 85 - | 0.1-0.4 | 6.0 | 22 |
| ИУ | 32 420 180 105 - | - | 10.0 | 25 |
| УЗ | 32 720 180 105 - | 0.1-0.4 | 10.0 | 25 |
| ИУ | 50 440 230 125 - | - | 25 | 25 |
| УЗ | 50 720 230 125 - | 0.1-0.4 | 25 | 26.5 |
| ПТ-1 | - 180 - - - | 10°-90°С | - | 1.6 |
| ИУ | 80 490 310 - 195 | - | 60 | 40 |
| УЗ | 80 770 310 - 195 | 0.1-0.4 | 60 | 44 |

Схемы подключения: