Станция управления «СУЗ»

Подключение насосного оборудования непосредственно к электрической сети может

привести к его выходу из строя и связанным с этим технологическим простоем, в виду сложности и трудоёмкости процесса извлечения насоса из скважины и последующей его замены, сопровождающимися большими финансовыми затратами, а  так же возможному причинению ущерба жизни и здоровью обслуживающего персонала.

Насосные агрегаты типа ЭЦВ следует подключать через специализированное устройство управления и защиты для скважинных насосов.

Применение станций управления и защиты и правильных их подбор позволит значительно сократить количество выходов из строя.

Станция управления «СУЗ» предназначена для автоматического, дистанционного или местного управления трехфазными электродвигателями погружных скважинных насосов.

Станция обеспечивает защиту двигателя от перегрузок по току, короткого замыкания, неполнофазного режима работы и сухого хода.

В автоматическом режиме станция обеспечивает управление по сигналам датчиков

верхнего и нижнего уровней, установленных в резервуаре, от электроконтактного манометра или от реле давления.

Станция реализует функции наполнения резервуара или дренажа.

Особенности станции управления «СУЗ»:

  широкие диапазоны номинальных токов подключаемых двигателей;

  контроль параметров питающей электросети;

  контроль и индикация тока, потребляемого двигателем насосного агрегата;

  отключение электродвигателя при отсутствии воды в скважине по датчику

«сухого хода»;

  индикация состояния работы и аварии насоса;

  подключение различных типов датчиков: поплавковых, электроконтактного манометра, электродных датчиков уровня;

  восстановление режима работы после прекращения аварийного воздействия, вре-

мя задержки повторного включения регулируется;

  большой диапазон температур эксплуатации: -40…+40°С.

Эксплуатация насосов ЭЦВ не допускается при отсутствии станций управления и защиты.

В данной таблице указан подбор насосов ЭЦВ производства Ливны.